| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скамья гимнастическая для измерения гибкости Примерный эскиз | Скамья гимнастическая предназначена для временной установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Может эксплуатироваться круглогодично. Скамья гимнастическая соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты. Скамья предназначена для выполнения упражнений наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами для сдачи нормативов по физической подготовке при непосредственном контроле ответственного лица, не предназначена для установки на открытой уличной площадке без контроля ответственного лица. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. |
|  |  | Внешние размеры |
|  |  | Высота (мм) ±20 мм | 250 |
|  |  | Длина (мм) ±20 мм | 1800 |
|  |  | Ширина (мм) ±20 мм | 500 |
|  |  | Высота с выдвинутой линейкой (мм), от уровня земли ±20 мм | 418 |
|  |  | Комплектация |
|  |  | Плита, шт. | 1 |
|  |  | Боковина1, шт. | 1 |
|  |  | Боковина2, шт. | 1 |
|  |  | Ребро, шт. | 2 |
|  |  | Кронштейн, шт. | 16 |
|  |  | Линейка, шт. | 1 |
|  |  | Плита |
|  |  | Плита представляет собой лист фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм. Габариты плиты – длина не менее 1800 мм, ширина не менее 500 мм. По периметру среза лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкое. Плита должна иметь антивандальное, влагоустойчивое, износостойкое покрытие. Плита имеет отверстия под кронштейны для соединения с ребрами и боковинами с помощью резьбовых соединений. Плита не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок. |
|  |  | Боковина 1 и Боковина 2 |
|  |  | Боковина представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты боковины – длина не менее 1800 мм, ширина не менее 232 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. Также на боковине должно быть нанесено декоративное изображение на лицевой стороне методом УФ-печати. Боковина имеет отверстия под кронштейны для скрепления с ребрами и плитой с помощью резьбовых соединений. Боковина не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок. Боковина 2 должна отличаться наличием двух отверстий диаметром 8 мм для крепления линейки. |
|  |  | Ребро |
|  |  | Ребро Ребро должно представлять собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты ребра – длина не менее 464 мм, ширина не менее 232 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. Также на ребре должно быть нанесено декоративное изображение на лицевой стороне методом УФ-печати. Ребро имеет отверстия под кронштейны для соединения с плитой и боковинами с помощью резьбовых соединений. Ребро не должно иметь заусенцев, не должно быть острых кромок. |
|  |  | Кронштейн |
|  |  | Кронштейн выполнен в виде уголка, изготовлен из стали толщиной не менее 2.5 мм. Габариты кронштейна 55х55х50 мм. Кронштейн должен иметь отверстия под крепежные изделия. Кронштейн должен иметь покрытие оцинкованное, толщиной не менее 9 мкм, либо должен иметь покрытие эпоксиднополиэфирной краской, предназначенной для игрушек или изделий контактируемых с пищевыми поверхностями. Кронштейн не должен иметь заусенцев, не должно быть острых кромок. |
|  |  | Линейка |
|  |  | На лицевой стороне скамьи прикреплена линейка, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной 9 мм, на которой методом УФ-печати нанесена шкала для измерений «глубины наклона». Линейка имеет два вертикальных паза для возможности перемещений вверх-вниз. Габариты линейки 230х200 мм |